Электронный журнал

Муниципальное хозяйство

3 готовые схемы спортивных площадок для благоустройства муниципального образования

КАРИНА РАЙТЫРГИНА
эксперт журнала «Практика муниципального управления»

## ГЛАВНОЕ В СТАТЬЕ

- При подготовке проектов учитывайте стандартные размеры спортивных площадок. Если ошибка вскроется лишь на стадии закупки услуг подрядчика, то на ее исправление уйдут время и деньги.

- При подготовке техзадания подрядчикам или самостоятельной закупке материалов учтите требования к основанию игровой площадки.

## Какие требования к размерам спортивной площадки включить в проект

Подготовку к обустройству спортплощадок начните с проектирования. Важно учесть стандартные элементы площадок и их размеры. Так, баскетбольная площадка должна иметь:

- прямоугольную игровую зону длиной 28 м и шириной 15 м;

- зону безопасности по всему периметру шириной не ме- нее 2 м, включая расстояние до щитов (баскетбольных стоек).

Как выглядят спортивные площадки для игры в баскетбол, футбол и теннис, посмотрите на схемах 1–3. При подготовке схем 1 и 3 мы опирались на свод правил «Спортивные сооружения. Правила проектирования» (утв. приказом Минстроя от 14.11.2017 № 1536/пр). К размерам футбольного поля жестких требований нет. Мы учли рекомендации FIFA. Все параметры на схемах указаны в миллиметрах.

На заметку

Все измерения нужно сделать по внутренним краям ограничивающей линии

Убедитесь, что стандартная площадка по размерам не больше участка, который вы планируете под нее выделить. Если ошибка вскроется лишь на стадии закупки услуг подрядчика, то на ее исправление уйдут время и деньги. Технические параметры игровой зоны и зоны безопасности укажите в проекте. Также внесите в проект все, что будет за пределами зоны безопасности: скамейки для команд, трибуны для зрителей и т. д.

## Схема 1. Баскетбольная площадка

## Схема 2. Футбольное поле

## Схема 3. Теннисный корт

## Каким должно быть основание спортивной площадки

При подготовке технического задания подрядчикам или самостоятельной закупке материалов учтите требования к основанию игровой площадки. Перечислим, каким оно должно быть.

1. Прочным и стабильным. Прочность бетонного основания на сжатие — не менее 300 кгс/кв. см, прочность на разрыв — не менее 5Н/кв. мм.

На основании не должно быть температурных и компенсационных швов, расслаивания поверхности, а под основанием — трещин и пустот.

2. Изолированным от подпорной влаги. Обязательное условие для укладки покрытия на открытом пространстве — создание под плитой основания специального гидроизоляционного слоя с заведением его и на торцы плиты. Иначе поступление подпорной влаги снизу или с торцов плиты основания приведет к разрушению покрытия.

3. Ровным. Неровности поверхности основания не должны превышать 2 мм. Не допускаются сколы, «ступеньки» и локальные неровности.

4. Сухим. Максимальная влажность основания — 2,5 процента при измерении карбидным методом. Обязательно наличие гидроизоляции во избежание поступления подпорной влаги.

5. Чистым. На площадке не должно быть остатков шпаклевки, масляных и других пятен, строительного мусора.

6. Гладким, отшлифованным. Не должно быть никаких шероховатостей, растекания смеси и т. д.

7. С уклоном для отвода осадков. Вид уклона определяется для каждой площадки индивидуально. Обычно для спортивных площадок уклон составляет 0,8–1 процент по короткой стороне.

8. С водоотводными лотками. Для сбора и отвода осадков по периметру площадки необходимо установить специальные лотки (желоба) и отводы от них в водоприемные колодцы. Лотки нужно установить вплотную к плите основания до монтажа покрытия. Уровень лотка должен быть выше уровня плиты основания ровно на толщину предполагаемого покрытия, чтобы после укладки эти уровни были одинаковыми.